ПРОЕКТ

Актуализированная схема теплоснабжения

Издешковского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области на 2023 год

| Баланс тепловой энергии на котельных на 2023 год |
| --- |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ООО «СРТЭ») | Котельная с. Издешково | 7039 | 1832 | 8871 | 133 | 9004 |
| ВСЕГО |  | 7039 | 1832 | 8871 | 133 | 9004 |